附件：

| 序号 | 产品名称 | 产品型号及品牌 | 数量（套）② | 产品参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人全身心肺复苏模型 | 171-01250/挪威挪度 | 1 | 主要性能： 1、模型为全身心肺复苏模型，材质为进口硅胶，仿真的解剖结构，只有正确的头后仰/压额抬下颌动作才可开放气道。 2、模型身上需具有手位传感器感应按压手位正确以否，按压位置错误时需能够有提示。 3、模型身上需具有通气传感器感应通气次数，除了记录通气次数外，正确通气时有“bi”响声提示。吹气错误时也需有声音提示。提示音大小可以调节 4、符合AHA 2015指南。可以手动控制颈动脉搏动。 5、需具有有线连接电子显示器或者无线连接平板报告仪的功能 ★6、模型需带有3条大中小强度的弹簧，硬的约60公斤、软的约30公斤。默认安装在模型身上的为50公斤弹簧，这正好是符合美国心脏协会2015指南标准，新增模拟不同胸骨硬度的弹簧，以满足各种培训需求。 ★7、配置的电子显示器具有以下功能： 1）液晶屏幕显示，有图形和文字两种显示方式。 2）、配置的电子显示器为液晶屏幕显示，实时反馈按压深度、按压速率、是否完全回弹。 3）模拟人会通过显示器自动记录按压的次数和吹气的次数。 4）总结反馈正确按压百分比、正确吹气百分比 、CPR总时间（ 精确到几分几秒） 5）具有练习、考核和评估三种显示模式。 8、模拟人自带蓝牙和wifi无线连接，可以无线连接显示设备。方便教学 9、特殊教学产品，要求国际知名品牌。 配置：全身模拟人1、气道2条、面皮3个、包装袋1个。 |  |
| 2 | 成人气道管理模型 | 25000033/挪威挪度 | 1 | 1.进行气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，气道管理模型可以真实地模仿多种病理、生理情况，气道解剖结构完全和真实一样； 2.真实的解剖特征可以更加有效地讲解Sellick手法和气管痉挛； 3.有插管手法错误报警声（模拟牙齿断裂）； 4.插管过深可引起右侧肺宽张； 5.模型可以提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习； 6.可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习； 7.模拟胃胀气和呕吐情况； 8.单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构； 9.模拟气管痉挛，增加插管难度； 10.可以进行光导气管插管的使用练习； 11.真实模拟解剖及头部位置使你能有效地进行插管的训练； 12.可吸引液体异物, 提供实际处理气道阻塞训练； 13.模型固定在训练板上, 容易使用，每一个训练模型都装在硬箱内并配备有清洁剂； ★14.独立的气道解剖模型可配合其它模型使用。 |  |
| 3 | 迷你安妮 | 106-00150/挪威挪度 | 1 | 1、迷你安妮由硅胶倒模而成,必须符合人体解剖特征,有完整的口部,气道解剖结构,符合人体解剖标准 2、迷你安妮符合美国心脏协会AHA2015年心肺复苏指南,能够实时反馈按压质量和通气质量。 ★3、迷你安妮具有反馈调节装置,有“软”和“硬”2种调节模式，导师可根据教学培训需求可调节响片设定，向新学员提供反馈，以达到最佳的培训效果。 ★4、迷你安妮可以进行充气和放气，而且需要每个安妮均自带1个充气袋，要求充气袋和迷你安妮具有统一的接口，需能满足随时随地进行充气要求。而且充气袋可以一袋两用，可以作为模型的储藏袋，又可以作为充气袋。 5、迷你安妮可以按照美国心脏协会进行双人心肺复苏和单人心肺复苏练习，可以进行30:2的按压通气比进行练习和考核，导师可以实时进行检测和反馈。 6、迷你安妮模型需具有通气功能，通过口对口或者硅胶硅胶复苏器通气后，可见胸廓起伏。 7、可选择按压反馈模式，可实时有 “滴答”声音提示。 8、每套模型包括10个迷你安妮模型，10块跪垫，10个充气袋，1个便携袋，2个收集网袋，10块面皮，50张模型消毒纸，50个气道。 |  |
| 4 | 脊椎固定系统 | 982500/挪威挪度 | 1 | 1,脊椎固定套装包括脊椎固定板1个、头部固定器1个、颈托1个和固定带5条 2，脊椎固定板大小: 16" x 72" x 2.5"，14洞，12口长钉材料为碳纤维管，具有固定板CE标志。 3，头部固定器：两侧固定板可进行多向调节，具有安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用，两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用，多用途基板配有由经久耐用的HDPE塑料制成，两侧固定板内壁为非吸收性材料，两侧固定板重量仅150克，可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰。 4，颈托将四个尺码合为一体，确保在任何时候都可得到正确尺码的颈托。有的固定锁确保颈托的稳定和对称，X光、MRI、CT 穿透效果极佳，不含乳胶成份 5，五条固定带具有卡扣，可以快速固定病人。 |  |